# Турник распорный

# Паспорт 7.02.00 ПС

# Паспорт 7.02.01 ПС

# ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б

тел./факс (8352) 22-21-23,

E-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru.

| ВНИМАНИЕ | Вниманию установщика Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с инструкцией по монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации. |
| --- | --- |
| Предназначено только для частного использования. Предназначено для использования только одним ребенком. |  |

|  | Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия турник распорный, далее – ТУРНИК Работы по сборке, разборке и установке ТУРНИКА должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС. ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия. |
| --- | --- |

Во избежание получения травм не допускается:

-присутствие и участие детей при монтаже турника;

-проведение регулировки турника детьми;

-проведение занятий детей на турникЕ без присмотра взрослых;

-проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;

-проведение занятий на турникЕ более чем одним ребенком.

Безопасность ТУРНИКА подтверждена сертификатами соответствия:

- Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТУрник ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

# Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТУРНИК предназначен для выполнения спортивных упражнений внутри жилых помещений.

Монтируется ТУРНИК, между двумя стенами или в дверном проеме.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики.

# Таблица 1

| Обозначение | 7.02.00 | 7.02.01 |
| --- | --- | --- |
| Минимальный возраст ребенка, | 3 года |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |
| Ширина межстенного проема для монтажа, мм | 700…1000 | 1000…1500 |

- УСТРОЙСТВО

ТУРНИК состоит металлической трубы с телескопическими вставками, позволяющими регулировать установочную длину турника (в зависимости от ширины проема).

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

| № поз. | Обозначение | Наименование | Изделие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.02.00 | 7.02.01 |
| 1 | ДСК 01-038 | Труба L=620 мм | 1 | - |
|  | ДСК 01-038-01 | Труба L=920 мм | - | 1 |
| 2 | ДСК 00-041 | Вставка L=300 мм | 2 | - |
|  | ДСК 00-041-01 | Вставка L=450 мм | - | 2 |
| 3 | ДСК 00-102-03 | Опора | 2 | 2 |
| 5 | ДСК 03-007 | Упор | 2 | 2 |
| 6 |  | Винт специальный | 2 | 2 |
| 7 |  | Гайка специальная | 2 | 2 |
| 8 |  | Гайка М16 ГОСТ 5929-70 | 2 | 2 |
| 10 |  | Дюбель распорный 12х70 полипропилен | 4 | 4 |
| 11 |  | Шуруп глухарь 8х80 | 4 | 4 |
| 12 |  | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | 4 | 4 |
|  |  | Ключ гаечный S=24х13 | 1 | 1 |
| Документация |
| Паспорт 7.02.00 (01) ПС | 1 |

- Транспортировка и Хранение

  - Транспортировка турника производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающем его сохранность.

  - После использования турника, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

  - До установки в рабочее положение турник хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

  - Условия хранения турника соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

- УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед отправкой турника на утилизацию необходимо:

- демонтировать турник;

- разобрать турник. Разборку турника выполнять в последовательности, обратной сборке;

- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

6.2	Турник не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6.3	Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

- Гарантийные обязательства

7.1	Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

7.2	Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;

- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;

- не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта организации СТО 32.15.30-001-71030909-2019 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

- Свидетельство о приёмке

Турник распорный     7.02.0___________	соответствует

СТО 32.15.30-001-71030909-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 20___ г.   Упаковщик_____________

ОТК_____________

- Отметка о продаже

Торговое предприятие	_______________________________________________

____________________________________________________________________

Продавец _______________    ______________   Дата «___»____________ 20___  г.

(подпись) 	(фамилия)

М.П.

- Инструкция по установке

  - Эксплуатационные ограничения.

    - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать ТУРНИК на стены из непрочного материала (гипсокартон, полый кирпич и пр.). Прилагаемые к изделию крепежные средства предназначены для бетонных и кирпичных стен. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин. Толщина бетонной или кирпичной стены должна быть не менее 100 мм.

    - Рекомендуется устанавливать ТУРНИК на безопасной высоте (для исключения травм при прохождении под ним) - не менее 1850 мм.

  - Размещение комплекса в помещении.

    - Не рекомендуется размещение ТУРНИКА ближе 2-х метров от предметов мебели и других преград в помещении.

    - Допустимый размер неровностей стен не более 5 мм.

    - Должен быть обеспечен свободный доступ к ТУРНИКУ.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

  - Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

    - Распакуйте и разберите ТУРНИК (для компактности упаковки он собран и упакован в транспортном положении). Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола). Проверьте комплектность поставки.

    - В процессе сборки необходимы стандартные инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Ключ гаечный S=24х13мм | 1 (входит в комплект) |
| Лестница-стремянка, высотой 1.5 м | 1 |
| Измерительная рулетка длиной не менее 2.0 м | 1 |

  - Меры безопасности.

    - Работы по сборке, разборке и установке ТУРНИКА должны производить не менее 2-х человек.

    - Не допускается присутствие и участие детей при монтаже ТУРНИКА.

    - Сборку ТУРНИКА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

  - Последовательность сборки узлов и монтажа.

11.3.1	 Определить место установки турника, замерить расстояние между стенами.

11.3.2	По опорам поз.3 разметить 4 отв. под дюбели поз.10 на одном уровне. Просверлить 4 отв. по диаметру D дюбеля поз.10 глубиной не менее длины шурупа поз.11 вставить и забить дюбели. Закрепить шурупами поз.11 опоры поз.3.

Рис.1

11.3.3	Собрать вставки поз.2 с трубой поз.1, обеспечив общую длину L, на 70…100 мм меньше замеренного расстояния В между стенами и закрепить винтом специальным поз.6 и гайкой специальной поз.7 (Рис.1).

Рис.2

11.3.4	Навернуть на болты специальные поз.5 гайки поз.8 до упора.

Рис.3

11.3.5	Ввернуть болты с гайками до упора во вставки поз.2

Рис.4

11.3.6	Установить турник на подготовленное место, выкручивая болты поз.5. Обеспечить плотное прилегание опор поз.3 к стенам и отсутствие люфтов в соединениях.

Рис.5

11.3.7	Окончательно распереть турник между стенами выкручивая на один - два оборота болты поз.5. Проверить размер, указанный на рисунке 4 – он должен быть не более 70 мм. Законтрить болты поз.5 гайками поз.8.

  - Контроль правильности монтажа.

После монтажа турника необходимо проверить:

- размер указанный на рисунке 5 – он должен быть не более 70 мм.

- закрепленный комплекс на наличие люфтов горизонтальных и вертикальных.  При наличии люфтов, устранить их подтяжкой резьбовых соединений и выкручиванием болтов поз.5.

- Инструкция по обслуживанию и уходу

  - Осмотр и проверка металлоконструкций изделия.

    - Перед началом занятий (ежедневно) необходимо проверить целостность конструкции, наличие всех элементов турника.

    - Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверить:

- затяжку крепёжных и резьбовых соединений и контргаек;

- отсутствие люфтов горизонтальных и вертикальных между турником и опорными стенами, смещения турника. от положения при первоначальной установке;

  - Регулировка и испытания.

    - После контроля затяжки резьбовых соединений при необходимости произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

    - Надежность установки турника проверяется при боковом раскачивании. Смещение опор не допустимо. При необходимости произвести распор турника выкручиванием болтов поз.5.

    - Правильность установки болтов проверять по рис. 1 (размер 70мм max).

    - Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе. Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей ТУРНИКА.

- Инструкция по эксплуатации

  - Меры безопасности.

    - Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать ударопоглощающее покрытие (мат) с размерами не менее (1,0x1,0x0,1) м.

    - Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации турника.

  - Указания по эксплуатации.

    - Занятия детей на турнике должны производиться под наблюдением взрослых. Одновременно на турнике может заниматься только 1 ребёнок.

    - Применение турника для детей младше 3-х лет не разрешается.

  - Рекомендации по спортивным упражнениям.

    - При регулярных ежедневных занятиях на турнике у ребенка улучшается общее физическое состояние, осанка, аппетит, сон. Ребенок становится более сконцентрированным, спокойным.

    - Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:

- тренировка брюшного пресса;

- подтягивание, жим на руках, перевороты, раскачивание;

# Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются родителями после   консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).